| Palm | Tepelné čerpadlá | Splitové Tepelné čerpadlo vzduch-voda |
| --- | --- | --- |
| Typ: DC Tritherma | MQD-8DC MQD-11DC | Splitové tepelné čerpadlo DC Tritherma Invertorové tepelné čerpadlo s vonkajšou a vnútornou jednotkou na vykurovanie a chladenie objektov, prípravu TÚV a ohrev bazénov. Tepelné čerpadlo sa skladá z: hermetického Scroll kompresora (u MQD-8DC rotačný kompresor) meďou pájkovaného doskového výmenníka z ušľachtilej ocele, ktorý slúži ako skvapalňovač pre predávanie tepla do vykurovacieho systému kondenzátora vysoko účinného a tichého ventilátora rozvádzača so stykačmi a bezpečnostnými prvkami na ochranu chladiaceho okruhu riadiacej jednotky s integrovanou ekvitermickou reguláciou obehového čerpadla, trojcestného ventilu snímača teploty na spiatočke vykurovacieho rozvodu snímača teploty zásobníka TÚV snímača teploty v externom solárnom zásobníku výstupy pre pomocné obehové čerpadlo na vykurovanie, pomocné čerpadlo pre TÚV, trojcestný ventil pre solárne dokurovanie Tepelné čerpadlo využíva ako zdroj tepla okolitý vzduch. Vnútorná jednotka je umiestnená na stene vo vnútri objektu. Vonkajšia jednotka sa umiestňuje na zem na pripravený betónový základ, alebo je možné ju umiestniť na konzoly na stenu objektu. Vonkajšia a vnútorná jednotka sú prepojené izolovaným medeným vedením a komunikačným káblom. Tepelné čerpadlá DC Tritherma sú tiché vďaka konštrukcii ventilátora a kompresora Toshiba. Riadiaca jednotka sofistikovane reguluje cho tepelného čerpadla, čím zlepšuje jeho výkonové parametre. Certifikáty Vyhlásenie o zhode CE certifikát TÜV certifikát |
|  | MQD-15DC |  |
| Rozmery a hmotnosť vonkajšia jednotka MQD-8DC MQD-11DC MQD-15DC 830x700x310 860x870x325 960x970x345 62 kg 72 kg 100 kg Rozmery a hmotnosť vnútorná jednotka MQD-8DC MQD-11DC MQD-15DC 730x460x322 730x460x322 730x460x322 53 kg 54 kg 55 kg Hladina akustického výkonu (vo vzdialenosti 5m) MQD-8 MQD-11 MQD-14 42 dB 47 dB 48 dB Chladivo R 410A MQD-8DC MQD-11DC MQD-15DC 2,0 kg 2,4 kg 3,0 kg |  |
| Prípojky UK / TÚV 25 mm |  |
| Výkonové údaje v kW (COP) MQD-8DC MQD-11DC MQD-15DC A0/W35 6,88 (3,75) 9,12 (3,74) 12,73 (3,82) A6/W35 8,00 (4,21) 10,60 (4,21) 14,80 (4,29) A0/W50 5,97 (3,03) 7,94 (2,47) 11,11 (2,71) A15/W50 8,24 (3,83) 10,80 (3,07) 15,35 (3,44) |  |
| Vykurovací okruh Maximálna teplota vykurovacej vody 55 °C Minimálny prietok vykurovacej vody MQD-8DC MQD-11DC MQD-15DC 1,5 m³/h 1,9 m³/h 2,5 m³/h |  |
| Zdroj tepla Teplota vzduchu - 20 až + 30 °C v režime vykurovania - 20 až + 40 °C v režime prípravy TÚV +10 až + 50 °C v režime c hladenia |  |
| Elektrické hodnoty Krytie vnútorná jednotka IP 24 Krytie vonkajšia jednotka IP 65 Menovité napätie 230 V |  |
| Palm | Tepelné čerpadlá | Splitové Tepelné čerpadlo vzduch-voda |
| MQD-8DC MQD-11DC MQD-15DC |